# Прокачка тормозов Hayes

Aвтор статьи: Lexapskov. Дата добавления: 2006-09-14.
Кол-во просмотров: 7228.  http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=26

Comments & mod by -=<< mahp >>=-

Прокачка необходима если: -протекла тормозная жидкость из-за того, что были плохо затянуты крепления гидролинии; - порвана или изломилась гидролиния – в общем, при её замене; - ручка «проваливается» (свободный пустой ход) во время торможения (свидетельство того, что в рабочем теле есть пузырьки воздуха). Чтоб не писать умные определения, сделал такое фото, на котором обозначены все основные части тормозов и их названия: Для прокачки потребуются: Тормозная жидкость DOT3 или 4 (0.5л. около 50 р. в любом автомагазине); Пластиковая бутылка (объёмом от 0.3л., подбирай такую ёмкость, которая будет удобнее); Набор шестигранников; Ключ на 6” для открытия штуцера (шириной рабочей части не менее 3 мм, чтобы не испортить штуцер); Шприц 10…15 куб см. с пластиковым поршнем, 30-ти сантиметровая трубка от капельницы и использованный ластик от гелиевой ручки и хорошие кусачки. Ну или вместо всего этого спец набор для прокачки тормозов; Хитроумная проставка шириной 9…10мм, но сгодится и пара гаечных ключей; Скотч или изолента, пара полиэтиленовых пакетов, много ветоши (плотных салфеток), Не помешают так же строительные очки и резиновые перчатки, каска и скафандр астронавта ;-)Ну или фулфэйс ;-) Если всё выше описанное уже собрано, то можно приступать. Ослабляем крепление тормозной ручки и устанавливаем её вертикально, вверх расширительным резервуаром. Одеваем пакет на грипсу и приматываем изолентой, чтобы защитить грипсу от едкой тормозухи. Туда же можно примотать бутылку под избыток жидкости. Снимаем колесо и вынимаем колодки. Для чего просто отклоняем торчащую лапку колодки в сторону соседней и вытягиваем, операция требует НЕбольшого усилия. Вставляем проставку (ключ или пару ключей) между поршнями и закрепляем изолентой- это необходимо чтобы во время прокачки поршни не перекосило. Внимание упирать надо в сами поршни, а ни в коем случае не в штырьки к которым крепились колодки! Вел должен оставаться в естественном положении, смысл в том, что тормоза прокачиваются снизу-вверх чтобы не осталось ни одного пузырька. Аккуратно выковыриваем заглушку расширительного резервуара и убираем её туда где она не потеряется. Далее необходимо изготовить переходник от этого отверстия к нашей трубке (в комплекте прокачки он понятное дело уже есть). Для этого необходимо обкусить шарик кусачками и отрезать излишки прозрачной части. На полученный переходник надеваем 20 сантиметров трубки-капельницы (ПВХ трубки Ду5). Металлический кончик вставляем в отверстие расширительного резервуара, что в ручке, а второй конец трубки опускаем в заранее укреплённую вместе ёмкость с «защитой грипсы». Для надёжности трубку к бутылке тоже стоит примотать изолентой, так чтобы наконечник переходника не стремился выскочить. Полностью снимаем колпачок штуцера прокачки и убираем в надёжное место. В карман банкира… Надеваем оставшиеся 10см. трубки на шприц и приматываем на всяк случай мягкой проволокой. Наполняем сей «агрегат» тормозухой типа DOT, переворачиваем, выпускаем воздух. Далее отворачиваем на половину оборота штуцер, одеваем на него трубку «агрегата» впрыскиваем немного жидкости (около 1-го куб.см.), а потом втягиваем немного воздушных пузырьков обратно в «агрегат», точнее даём им подняться под поршень шприца. Проделав это 4…6 раз или более мы избавились то воздуха в калиппере. Далее мастер-цилиндр. Плавно выдавливаем содержимое шприца до тех пор, пока из трубки, вставленной в расширительный резервуар не пойдет жидкость совсем без пузырьков. Продолжая давить на поршень шприца, резкими нажатиями тормозной ручки прокачиваем мастер-цилиндр, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки. Смотри не накачай воздуха из шприца! Его надо постоянно держать поршнем вверх прижимая трубку к штуцеру, чтоб не соскочила! Не отсоединяя «агрегат» закручиваем штуцер, важно не перетянуть, ибо алюминиевая резьба штука хлипкая. Проверить перекрыт ли штуцер можно удалив с него салфеткой тормозную жидкость и нажав на ручку тормоза, если ничего из штуцера не вытекает, то закручено плотно. Устанавливаем оба колпачка на место. Всё! Система прокачана! Остаётся вытереть следы работы с тормозов, рамы, стен, рук и лица. Кстати следы на одежде отстирать не удастся, и краску на раме можно подпортить, поэтому рекомендую проявлять крайнюю осторожность при работе с DOT3/4. Установить колодки и колесо, тут- то и может быть засада отрегулировать зазоры после прокачки может оказаться невозможно. Но бороться с этим можно одев на штуцер 20-ти сантиметровую трубку-капельницу. Чуть приоткрыв его, нажимаем на тормоз чтоб уровень жидкости в трубке стал около 5-ти см. Закрываем штуцер, проверяем зазоры (ну так по мне 0,5мм Ок) на свет или белую поверхность, при необходимости повторить. Кстати, если ты нажал на тормозную ручку, до установки колеса, и колодки сошлись, то просто разведи их плавно вставив между ними и повернув плоскую отвёртку. Чтобы такого не случалось, заранее помести между колодками толстый кусок плотного картона. Автор статьи: Lexapskov. Все предоставленные материалы имеют оригинальный характер. http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=26 Comments & mod by -=<< mahp >>=-

Файл скачан с сайта велоклуба "ДЖАНТ" город Евпатория, АР Крым	www.giantclub.narod.ru